Załącznik  nr  2  do SIWZ z dn. 15-02-2012 r.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót                    w zakresie wymiany rur wodociągowych na poziomie -1 w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.

  - Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

  - Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowej po uprzednim odłączeniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- demontaż izolacji i rurociągów,

- demontaż zasuw,

- montaż rurociągów,

- montaż armatury i zasuw,

- podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej i ppoż.

- wykonanie izolacji termicznej,

- próba szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci.

- Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania zakresu robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

  - Przewody

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, stalowych, ocynkowanych. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,                            bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Połączenia rur wykonane będą za pośrednictwem typowych kształtek. Połączenie polega na nagwintowaniu dwóch łączonych elementów (za pomocą gwintownicy) i połączeniu obu elementów za pomocą skręcania. Rurociągi prowadzone zostaną na wspornikach mocowanych do ścian, a w przypadku braku możliwości należy mocować na konstrukcji ze stali profilowanej.

  - Armatura

Instalacja ma być wyposażona w armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową (hydranty).

  - Izolacja termiczna

Izolację termiczną należy wykonać z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej                         grub. 30 mm

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                        i wyładunku materiałów.

- Transport

Materiały powinny być przywożone środkami transportu kołowego- samochodem dostawczym, wykorzystanie komunikacji pionowej /dźwigu w przychodni/ tylko w uzgodnieniu                                 z Zamawiającym.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty demontażowe

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. Rurociągi stalowe należy pociąć na odcinki o długości pozwalające na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Montaż rurociągów

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, stalowych, ocynkowanych. Połączenia rur wykonane za pośrednictwem typowych kształtek. Połączenie polega na nagwintowaniu dwóch łączonych elementów (za pomocą gwintownicy) i połączeniu obu elementów za pomocą skręcania. Rurociągi poprowadzić na wspornikach mocowanych do ścian a w przypadku braku możliwości należy zamocować na konstrukcji ze stali profilowanej.                 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowanie nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. W miejscu przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wymagania ogólne określone są                     w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

5.3     Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4    Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji termicznej można przystąpić po wykonaniu próby ciśnieniowej. Otuliny termoizolacyjne powinny przylegać ściśle do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

5.5    Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przedmiarami robót, w oparciu o obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót , instrukcje ITB . Szczegółowe zakresy wykonania robót wynikają z przedmiaru robót i przyjętych katalogów KNR.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401 z 19-03-2003).

2/ Obwieszczenie MGPiPS z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu RMPiPS                    w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U nr 169 poz.1650 z 29-09-2003).

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót dokonany będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Odbiór robót odbywać się będzie w oparciu o:

- terminowość wykonania robót,

- warunki techniczne odbioru robót,

- przepisy bhp,

- zakres robót,

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola będzie obejmować:

- zgodność z przedmiarem robót,

- jakości użytego materiału,

- jakości i trwałości wykonania robót,

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi warunkami i normami,

- atesty i aprobaty techniczne na materiały budowlane,

- zachowania warunków bhp i p. poż.

- uprzątnięcia miejsca prowadzonych robót.

  - OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.