Załącznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 0445t WOJTYNIÓW –JASTRZĘBIA –ZBROJÓW

NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE KOBYLANCE DO UL. ZAFABRYCZNEJ, DŁUGOŚCI ODCINKA 447,45M

| l.p | Pozycja przedmiarowa podstawa nakładów | Element, asortyment, rodzaj robót. | Jednostka | Ilość jednostek | Wartość jednostkowa | Wartość netto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | katalog | kod klasyfikacyjny robót | pozycja katalogu strona katalogu |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROBOTY POMIAROWE | 1 D 01.01.01.a DM.00.00.00 do wszystkich pozycji Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie podgórskim. km 0,44745 Razem II. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE 2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej wywiezieniem na odl do 1 km. m3 397,21 3 D-01.02.02 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat I – IV ponad 1 km samochodami wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 397,21 4 D.02.01.01. D. 02.00.01. Wykopy bez transportu wykonywane mechanicznie na odkład na gruncie kat III z przeznaczeniem na nasypy ( 70 % mechanicznie wg tabeli) (413,54x0,7) m3 289,48 5 D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat III z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km z formowaniem i zagęszczeniem w miarę potrzeby zwilżeniem wodą. 413,54x0,70 (70% j.w.) m3 289,48 6 D.02.01.01. Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III – IV z transportem urobku samochodami na odkład na odl. 10 km 427,18-413,54= 13,64 m3 (nadmiar wykopów) m3 13,64 7 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp grunt kat III z zagęszczeniem w miarę potrzeby warstwami zagęszczanych wodą (413,54 – 289,48 ) z tabeli robót ziemnych 30% ręcznie m3 124,06 Razem III. WZMOCNIENIE GRUNTU I WYKONANIE PODBUDOWY POMOCNICZEJ 8 D.04.05.01a Wzmocnienie gruntu istniejącego gruntem spoiwem hydraulicznym (cementem) przygotowanym w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm dotyczy poszerzeń istniejącej nawierzchni w układzie warstw schodkowym 663,50+332,80= 996,30 m2 996,30 | 9 D 04.05.01a Dopłata za 3 cm pogrubionej warstwy wzmocnienia podłoża j.w. m2 996,30 10 D 04.04.00. D 04.04.02 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm warstwy dolnej grubości 14 cm po zagęszczeniu , układ warstw schodkowy (663,50+145,60) | m2 809,10 11 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwy górnej grubości 10 cm po zagęszczeniu układ warstw schodkowy (663,50+145) m2 809,10 Razem IV. WYRÓWNANIE PROFILU I WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ 12 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno minimalną warstwą 15 mm celem uzyskani szczepności warstwy wyrównawczej profilu z przeznaczeniem destruktu z frezowania w dolną cześć warstwy wzmocnionej pobocza m2 1867,00 13 D 04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni po frezowaniu m2 1867,00 14 D 04.03.01 Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej podbudowy pomocniczej z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg /m2, poszerzenia + zjazd ( 809,10+ 52,00 ) m2 861,10 15 D 04.03.01 Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej po frezowaniu emulsją asfaltową w ilości 0,2- 0,5 kg/ m2. m2 1867,00 16 D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej stanowiącej podbudowę po frezowaniu mieszanką mineralno- asfaltowo – grysową AC16W do 5cm (średnio) t 233,37 17 D 04.08.01 Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanek mineralno- asfaltowy ponad 5 km do 15 km t 233,37 18 D 04.03.01 Mechaniczne skropienie wyrównanej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,3- 0,5 kg / m2. pod ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P m2 1867,00 19 D 04.07.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowo –żwirowej ( betonu asfaltowego) AC 22P PMB 25/55/60 grubości 7 cm po zagęszczeniu + na zjazdach dowiezionej z odległości 5 km m2 2670,90 | 20 D 04.07.01a Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km do 15 km t 467,41 Razem V. WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA NAWIERZCHNI 21 D 04.03.01 Skropienie mechaniczne podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,3-0,5 kg/m2 celem związania warstwy wiążącej + na zjazdach m2 2670,90 22 D 05.03.05a Wykonie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowo – żwirowej dowożonej z odl. 5 km grubość warstwy 6 cm po zagęszczeniu AC16W PMB 50/70 + na zjazdach ( 663,50+41,60+50,00) +1867,00 m2 2622,10 23 D 05.03.05a Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad 5 km do 15 km + na zjazdach (663,50+41,60+50,00) +1867,00 t 113,26 24 D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2 pod ułożenie warstwy ścieralnej + na zjazdach. m2 2622,10 25 D 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowo- grysowej –żwirowej dowożonej z odl. 5 km. grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu AC 11S, PMB 45/80-55 + na zjazdach (663,50+49,30+1867,00) m2 2579,80 26 D05.03.05 Dodatek za każdy, 1 km przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej ponad 5 km do 15 km + na zjazdach ( 712,80x0,125) + (1867x0,125) t 322,47 Razem VI. POBOCZA 27 D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod warstwę wzmacniającą pobocze w gruncie kat II- IV ręcznie m2 681,50 28 D 04.04.02 Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/25mm w kolorze jasnym grubości do 18 cm po zagęszczeniu z wbudowaniem w dolną część warstwy destruktu z frezowania nawierzchni grubości ca 2cm w tym pobocza na 2 zjazdach publicznych. m2 681,50 Razem VII. PRZEPUSTY I ZJAZDY 29 D 02.01.01 Wykop w gruncie kat III na odkład wykonane mechanicznie pod wykonanie przepustów na zjazdach długości 10,00 m każdy szt 2 m3 36,90 30 D 06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur dwuściennych z polipropylenu PPø400 o SN 8 KN/m2 na ławie fundamentowej żwirowej grubości 30 cm oraz podsypce piaskowej grubości 15 cm z zasypką i zagęszczeniem gruntu wg projektu m 20,00 31 D 04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej nad przepustami z kruszywa o frakcji od 0-40mm grubości warstwy 20cm ((0,20+0,26)/2)= 0,23( 2,50x10,0x2) m2 50,00 32 D 04.02.02 Dodatek za zwiększenie grubości warstwy mrozoochronnej o 3 cm m2 50,00 33 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy pomocniczej na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5mm jednowarstwowej o grubości 20cm po zagęszczeniu. m2 52,00 34 D 02.01.01 Odwóz z nadmiaru urobku z wykopu przepustów z odkładu transportem samochodowym na odl. 10 km ponad 1 (20,0x0,70x0,45)+0,152x20)=9,34(50,0x0,23)=11,50 (39,60-9,34)=30,26-11,50=18,76 m3 20,84 35 D02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonanie ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp grunt kat III w rozkopie przepustów z zagęszczeniem 39,60- 20,84= 18,76 m3 18,76 36 D 06.01.01 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinowaniem kamienia (0,55x0,80) x4=1,76x0,30=0,528 m3 0,528 37 D 06.01.01. Darniowanie skarp rowów na płask na dopływie i odpływie przepustów pod zjazdami publicznymi bez humusu (3,0+3,0+1,20) 7,20x4= 28,80 m2 28,80 38 D 06.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów rowów w gruncie kat I – II m2 2265,80 39 D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,0m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km m2 2265,80 40 D 01.02.04. Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych ø400 z uprzednim odkopaniem przepustów. m 10,00 41 D 06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp grubości namułu 20 cm ( 15,0+15,0) m 30,00 42 D06.04.01 Oczyszczenie przepustu istniejacego ø60 z namułu. m 14,00 Razem VIII. ZNAKI DROGOWE PIONOWE 43 D 07.02.01 Ustawienie słupków stalowych ø50 mm do znaków pionowych A-7 szt 1 44 D 07.02.01 Przymocowanie do gotowego słupka stalowego znaku A-7 o folii odblaskowej II generacji szt 1 45 D 01.02.04. Rozebranie demontaż istniejącego znaku A-7 szt 1 Razem IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 46 D-06.01.01 Plantowanie i profilowanie terenu w gruncie piaszczystym w L.R 13,50 m m2 759,10 47 D 06.01.01 Obsianie terenu po wyplantowaniu trawą j.w. m2 759,10 Razem X WYLOTY ROWÓW - UMOCNIENIE KORYTAMI ŻELBETOWYMI TYP ,, KRAKOWSKI” 68X59X44 CM. 48 D-04.05.01.a Fundament z podsypki cem. piaskowej 1:4 grubości 15 cm szerokości 0,74m pod elementy koryt odwodnieniowych typ „ krakowski” 5,03+5,33 m2 10,36 49 D-05.02.00. Wykonanie dwóch wylotów ściankowych z kamienia łamanego szerokości 2,0m grubości 0,40m na zaprawie cem. 1:1 od strony lustra wody oraz 1:3 od strony gruntu oraz fundamentów punkowych z kamienia j.w. spoinowanego zaprawą cementową 1:3 (2,00x3,26x0,40)+(2,0x2,9x0,40) H=1,25, s= 0,74 grubość 0,40m szt. 6 , (2,60+1,11+232+1,11) m3 7,14 Dodatek na wykonanie wylotów w gruncie nawodnionym m3 4,92 Ustawienie koryt typ krakowski (2,60+2,32), żelbetowych o wymiarach 68x59x44cm, L=0,74m/szt. szt 27 50 D-02.01.01. Wykopy ręczne w gruncie kat III z odrzuceniem urobku na pobocza rowu pod wykonanie wylotów ściankowych, fundamentów koryt oraz koryt typ krakowski z obsypaniem koryt (10,36x0,15)+(7,14)+((27,0,74)x0,60) m3 20,69 51 D-02.01.01 Dodatek za umocnienie ścian wykopu balami w gruntach nawodnionych m2 21,00 Razem XI KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZAKÓW PO WYCIECIU DRZEW ( BUDULCA POPRZEZ NADLEŚNICTWO SUCHEDNIÓW) 52 D-01.02.01 Karczowanie pni drzew i krzaków po wycięciu sztuk budowlanych wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu. Powierzchnia wg operatu geodezyjnego działki : 1641/2+ 1641/1+ 1741/1 + 1642/2+ 1642/1+ 1742/1+1742/2 (0,0168+0,0513+0,0350+ 0,0295+0,0570+0,0266+0,0081)= ha 0,2243 Razem Ogółem netto VAT ……… % ……………………………. ------------------------------------------------------------------- Wartość robót brutto………………………. |